Częstochowa, dnia 16.05.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  40  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego, endoprotez

# stawów paliczkowych ręki i implantów korundowych i gwoździ.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu  endoprotezy cementowj i bezcementowe:

I.Variofit Monoblock Classic CoCrMo „Cementowa-Version”

1.Endoproteza VarioFit Monoblock Classic, bezkołnierzowa, centralne osadzenie

implantu poprzez anatomiczne ukształtowanie cementowa, stop kobaltowy CoCrMc

(kobalt-chrom-molibden) zgodnie z DIN EN 5832, możliwa do dostarczenia w 7

rozmiarach 09 mm – 15 mm, stożek 12/14, trzpień endoprotezy stawu biodrowego

do wyboru lewy i prawy. Stożek 12/14 wykonany i sprawdzony wg przepisów Ceramcic.

2.Głowa kości udowej ze stopu kowalnego CoCrMo zgodnie z ISO5832-12, pokryta

powłoką z  azotku tytanu, średnica 28 mm, 32 mm. Stożek 12/14 mm. Długośc szyjki

w sześciu rozmiarach (K-XXXI)

3.Panewka Moller Pfane Advance, ISO 5834/2: cementowa, sterylna, poletylen UHMWPE

(ISO 5834/2), średnica wewnętrzna 28 mm oraz 32 mm, pierścień do zdjęć rentgenowskich

z kontrastem: stal implantowa (ISO 5832/9), rozmiary do wyboru Ø 44 mm – 68 mm,

stopniowanie 2 mm, wykonanie Standard (SID), płaska.

II.VarioFit Monoblock Classic Tyutan „Bezcementowa-Version”

1.Endoproteza VarioFIt Monoblock Classic, bezkołnierzowa, centralne osadzenie implantu

poprzez anatomiczne ukształtowanie, bezcementowa, tytan, zgodnie z DIN 5832/3 oraz

5832/9, możliwa do dostarczenia w 7 rozmiarach 09 mm – 15 mm, trzpień endoprotezy

stawu  biodrowego do wyboru lewy i prawy. Powierzchnia trzpieni bezcementowych ma w

części  proksymalnej postać makrostruktury, aby wspomagać zamierzoną integrację kostną

zakotwiczenia proksymalnego. Stożek 12/14 wykonany i sprawdzony wg przepisów

Ceramcic. Opcjonalnie za dopłatą. Powłoka typu VPS (Vacumm Plasma Spray)

2.Głowa kości udowej T6AKV zgodnie z ISO 5832, powłoka TIN. To tytanowo-ceramiczna

warstwa mieszana jonowo w znaczny sposóbn podnosi odpornośc korozyjną dzięki czemu

redukuje ryzyka wystąpienia alergii na metale. Czięki temu możliwe jest uniknięcie reakcji

alergicznych wywoływanych rozpuszczalnością jonów metali. Średnica Ø28 mm i

Ø 32mm.  Stożek 12/14. Długość szyjki w sześciu rozmiarach (K-XXXL)

3.Wkładka polietylenowa płaska 0° DIN ISO 5834-1+2(ASTM F64B) UHMWPE Ultra High

Motecular Weight Polyethylene (ISO 5834/2).Wewnetrz Ø 28 mm. Do wyboru w

rozmiarach Ø46mm – Ø68 mm lub Ø32mm do wyboru w rozmiarach Ø52mm –Ø68 mm

przy wkładce Ø28 mm. Opcjonalnie za dopłatą. Wkładka polietylenowa z 10-stopniowym

okapem antyluksacyjnym.

4.Panewka sferyczna typu press-fit pokryta tytanową okładzinąTIA16V4 z możliwością

zastosowania śrub zapewniających pierwotną stabilizację. Spłaszczony trzpień stożkowy

press-fit w obszarze równika, struktura powierzchni szorstko-porowata. Zoptymalizowane

napylenie okładziną tytanową techniką Piasma Spray. Do wyboru w 12 rozmiarach

(Ø 46 mm – Ø68 mm). Stosowanie wkładek polietylenowych otfset 0º i 10º Ø28 mm

i Ø32 mm, wkładek ceramicznych Ø28, Ø32 i 36 mm (od rozm 52). Śruby gąbczaste

wykonane ze stopu tytanu, gwintowane do wyboru 25 mm – 45 mm, średnica 6,5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis jak w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz