Częstochowa , dn. 02-06-2009 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/  39  /  976  /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG .Znak Sprawy  W. Sz. S. DDZ-2411/ P-8/ 39/09 .

W odpowiedzi na zapytania  Zamawiający  wyjaśnia :

Pytanie 1 :  dotyczy załącznika Nr 1  do SIWZ  pkt.  2  poz . 7 -   tabeli „ Testy specjalistyczne  winny obejmować również urządzenia pomocnicze takie jak ciemnie , wywoływarki , negatoskopy, kasety, stanowiska do interpretacji obrazów , densytometry , sensytometry, ekrany wzmacniające „ .

Densytometry ,sensytometry i stanowiska do interpretacji obrazów nie powinny być zawarte w przedmiocie zamówienia: „ wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG  przez okres 24 miesięcy , ponieważ testy specjalistyczne nie dotyczą tego sprzętu.

Odpowiedź : Zamawiający   z załącznika Nr 1 pkt. 2  poz. 7  tabeli wykreśla  zapis przy urządzeniach pomocniczych :  densytometry , sensytometry oraz  stanowiska do interpretacji obrazów .

Pytanie 2 : dotyczy  SIWZ rozdział VII, pkt. 3.2. - Czy  Zamawiający dopuści do przedmiotowego postępowania Wykonawcę , który  na potwierdzenie swoich uprawnień załączy do oferty upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania testów specjalistycznych, których ważność wygasa 31 grudnia 2010?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza się  do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających upoważnienie PWIS ważne do 31 grudnia 2010 roku, jednak zastrzega że ewentualna umowa zawarta z takim Wykonawcą zostanie automatycznie rozwiązana o ile do dnia 31 grudnia 2010 roku Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu  uprawnień do wykonywania testów specjalistycznych zgodnych ze stanem prawnym obowiązujących w tym dniu i ważnych co najmniej do dnia wygaśnięcia umowy.

Jednocześnie informujemy , iż  ze względu na  powyższe  zachodzi konieczność uściślenia przedmiotu zamówienia w związku z tym  ulega zmianie rozdział 4  IV. SIWZ; Załącznik nr 1;  Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 6 do SIWZ,  przy czym:

Rozdział  IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia jest : usługa   wykonywania testów specjalistycznych  aparatury RTG, testów ponaprawczych, badania luminancji monitorów   diagnostycznych oraz wzorcowania lub sprawdzenia sensytometrów i densytometrów   według wykazu aparatów – załącznik Nr 1 pkt. 1 SIWZ

1.1. Szczegółowy zakres zamówienia  zawiera specyfikacja techniczna  stanowiąca

załącznik  Nr 1 pkt.2 SIWZ.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1. Za prawidłowo wykonaną część przedmiotu zamówienia „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań o zakresie zgodnym z  Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.( Dz. U. RP nr  194 poz. 1625 ze zm.) oraz  ustawą prawo atomowe (Dz. U. RP 2004 nr 161 poz. 1689 ), zawierających wyniki przeprowadzonych  pomiarów , rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne  określenie o akceptacji lub  jej braku w przypadku  każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń pomocniczych.

2.2. Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „testy ponaprawcze” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z powtórnych badań parametrów wskazanych przez Zamawiającego dla poszczególnych aparatów i/lub urządzeń pomocniczych

2.3.  Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „badanie luminacji monitorów diagnostycznych” Zamawiający uzna dostarczenie protokołu zawierającego wyniki badań luminancji monitorów przeprowadzonych zgodnie z procedurą badawczą Wykonawcy z jednoznacznym wskazaniem czy parametr ten spełnia warunek określony w Załączniku nr 8. p. 5.1.a.do Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.

2.4.  Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „wzorcowanie lub sprawdzenie

sensytometrów i densytometrów” Zamawiający uzna dostarczenie:

- certyfikatów wzorcowania wydanych przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację w zakresie wzorcowania sensytometrów i densytometrów, lub

- dostarczenie certyfikatów kalibracji/wzorcowania urządzeń przez producenta, lub

c)dostarczenie arkusza wzorcowania (sprawdzenia) densytometru w oparciu o certyfikowany  wzorzec wraz z certyfikatem zgodności zastosowanego wzorca z wzorcem krajowym/międzynarodowym  i  dostarczenie arkusza (protokołu) zgodności/niezgodności aktualnych istotnych parametrów użytkowych sensytometru z parametrami deklarowanymi przez producenta urządzenia wraz z certyfikatami bezspornie potwierdzającymi zgodność wszystkich urządzeń referencyjnych zastosowanych przez Wykonawcę do sprawdzenia sensytometru z wzorcem (lub wzorcami) krajowym/międzynarodowym

2.5. Płatność:  przelewem w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów oraz przesłaniu protokołów i arkuszy o których mowa w punktach 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4.

2.3 .Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4. Miejsce wykonania zamówienia: Zakład Diagnostyki Obrazowej , Pracownia Hemodynamiki , Trakt  Operacyjny , Pracownia Mammografii , Zakład Radioterapii  Zamawiającego.

Załącznik nr 1 otrzymuje następujące brzmienie :

Załącznik Nr 1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 39  /09

1.    Zestawienie aparatów RTG, które wymagają wykonywania testów specjalistycznych

|  |  |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa | Ilość testów rutynowych | Ilość testów Dodatkowych (po naprawczych) |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | Sylwia Mandecka | 2 | 4 |
| 2 | APARAT RTG kostno - płucny | MULTIX CP | 1992 | j.w. | 2 | 4 |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 |  | 2 | 4 |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | j.w. | 2 | 4 |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | j.w. | 2 | 4 |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Pracownia Hemodynamiki |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | Halina Żurawska | 2 | 4 |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Trakt Operacyjny |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | Renata Szpakowska | 2 | 4 |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Pracownia Mammografii |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | Maria Górska | 2 | 4 |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Zakład Radioterapii |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | Radosław Mandecki | 2 | 4 |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | j.w. | 2 | 4 |

2. Specyfikacja do postępowania/przetargu na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG.

| L.P. | OPIS | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres testów specjalistycznych zgodny i wymieniony w załączniku nr 6 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 . | TAK |  |
|  | Testy muszą być wykonywane w raz w roku zgodnie z datą wygaśnięcia ważności poprzednich testów, oraz po ewentualnych naprawach wymagających przeprowadzenia ponownych testów (założenie nasze to dwukrotnie przeprowadzenie testów po naprawach w skali 1 roku). | TAK |  |
|  | Testy muszą być zakończone w terminie max 3 dni od momentu ich rozpoczęcia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika szpitala do wykonania testów – 4 dni. | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi posiadać akredytację/uprawnienia oraz umiejętności i oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie. | TAK |  |
|  | Testy specjalistyczne winny obejmować również urządzenia pomocnicze takie jak: ciemnie, wywoływarki, negatoskopy, kasety, ekrany wzmacniające. | TAK |  |
|  | Sprawdzenie luminancji monitorów diagnostycznych ( 29 szt.) na zgodność z Załącznikiem nr 8 do Rozp. Min. Zdrowia z dn. 25-8-2005, p 4.1. (dwukrotnie – w terminach wykonania testów specjalistycznych) | TAK |  |
|  | Jednokrotne wzorcowanie lub sprawdzenie sensytometrów (2 szt.) i densytometrów (2 szt.), zgodnie z opisem | TAK |  |
|  | Płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG. | TAK |  |
|  | Konsultacje w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w ramach usługi. | TAK |  |
|  | Czas trwania umowy dwa lata. | TAK |  |
|  | Wartość rutynowych testów w okresie dwóch lat z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury. | PODAĆ WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |  |
|  | Wartość testów dodatkowy (po naprawczych) wykonanych dwukrotnie w okresie dwóch la. z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury. | PODAĆ WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |  |
|  | Wartość jednokrotnego wzorcowania lub sprawdzenia sensytometrów (2 szt) i densytometrów (2 szt) | PODAĆ WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |  |
|  | Wartość dwukrotnego sprawdzenia luminancji monitorów diagnostycznych ( 29 szt.) na zgodność z Załącznikiem nr 8 do Rozp. Min. Zdrowia z dn. 25-8-2005, p 4.1. | PODAĆ WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Osoby kontaktowe: Manol Dorobanow, Alicja Młyńczyk, Andrzej Misztela oraz inspektorzy ochrony radiologicznej wymienieni w  wykazie aparatury RTG.

Załącznik nr 2 otrzymuje następujące brzmienie :

Załącznik Nr  2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  39 / 09

..........................................	                                                              ........................, dnia ...............

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania testów   specjalistycznych aparatury  RTG

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Ilość testów | Cena netto jedn. testu | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testy specjalistyczne rutynowe |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT RTG kostno - płucny | MULTIX CP | 1992 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Pracownia Hemodynamiki |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Trakt Operacyjny |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Pracownia Mammografii |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | 2 |  |  |  |  |
| Zakład Radioterapii |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | 2 |  |  |  |  |
| Wartość testów rutynowych razem : |  |  |  |
| Testy dodatkowe ( po naprawcze ) i pozostałe usługi/badania |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT RTG kostno – płucny | MULTIX CP | 1992 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Pracownia Hemodynamiki |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Trakt Operacyjny |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Pracownia Mammografii |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | 4 |  |  |  |  |
| Zakład Radioterapii |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Wzorcowanie lub sprawdzenie sensytometrów (2 szt) i densytometrów (2 szt) | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Badanie luminancji monitorów diagnostycznych ( 29 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| Wartość testów dodatkowych i pozostałych razem : |  |  |  |

Wartość netto ogółem  testy rutynowe + dodatkowe i pozostałe:  ………….……  zł netto (słownie: ………........................................

………………………………………………………………………………………………………….zł ………………………….)

Wartość brutto ogółem testy rutynowe + dodatkowe i pozostałe : .........................zł brutto (słownie:  .....................................……..

………………………………………………………………………………………………………….zł …………………………..)

2. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia.

3.  Wartość rutynowych testów  w  okresie 2 lat z rozbiciem na wartości  dla poszczególnych typów aparatury.

4. Wartość testów dodatkowych ( po naprawczych )  wykonywanych dwukrotnie w okresie dwóch lat  z rozbiciem          na wartości dla poszczególnych typów aparatury .

5. Płatności:  przelewem po wykonaniu testów   w  terminie do .....................  dni .(minimum 30 dni) od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

6. Płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów  oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku  każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG.

7.Oferowany termin wykonania zamówienia: wykonywanie testów specjalistycznych przez okres 24  miesięcy   od dnia   zawarcia umowy.

8. Testy będą  wykonywane raz w roku zgodnie z datą wygaśnięcia  ważności poprzednich testów , oraz  po ewentualnych  naprawach wymagających przeprowadzenia ponownych testów ( założenie nasze  to dwukrotne  przeprowadzenie testów po naprawach w skali 1 roku ) .

9. Testy muszą być zakończone  w terminie max. 3 dni od momentu ich rozpoczęcia .

10. Czas reakcji  wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika  szpitala do wykonania  testów – 4 dni .

11 .W przypadku konieczności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową w/w  inżyniera .

12.  Testy specjalistyczne winny obejmować również urządzenia  pomocnicze  takie jak : ciemnie , wywoływarki , negatoskopy , kasety , ekrany wzmacniające .

13.  Konsultacje w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w ramach usługi .

14 . Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

16. Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć firmowa

.....................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie następujące brzmienie :

## załącznik nr  6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 39 /09

PROPOZYCJA - U M O W Y   USŁUGI

zawartej w dniu….. ….. 2009 r. w  Częstochowie , pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i. Najświętszej Maryi Panny , ul. Bialska 104 / 118 , 42-200 Częstochowie  ,   zwanym dalej „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa :

Dyrektor  ……………………………………………………………………………………….

firmą............................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

  - …………………………………………………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1.  Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego  art. 39 PZP  jest  usługa , polegająca na   wykonywaniu  testów specjalistycznych  aparatury RTG znajdującej  się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, testów ponaprawczych, badań luminacji monitorów diagnostycznych oraz wzorcowania lub sprawdzenia densytometrów i sensytometrów. Testy specjalistyczne będą wykonane zgodnie z   wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP Nr 194  z  dnia 6 października 2005, poz. 1625., zaś pozostałe usługi na warunkach określonych w SIWZ.

§ 2.  Warunki wykonywania usługi.

1. Testy specjalistyczne oraz usługa wzorcowania lub sprawdzania sensy- i densytometrów  będą wykonywana  przez okres 24 miesięcy  licząc od  daty zawarcia niniejszej umowy, w taki sposób i w takich terminach, by dokumentacja z wykonania badań pozostawała nieprzerwanie ważna w okresie obowiązywania umowy. Badania luminancji monitorów diagnostycznych będą wykonywane w terminach wykonania testów specjalistycznych, natomiast testy ponaprawcze wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

2. Testy muszą być zakończone w terminie max. 3 dni od momentu ich rozpoczęcia .

3.Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika szpitala do wykonania testów  - 4 dni.

4.W przypadku konieczności obecności inżyniera  serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i  opłaca we własnym zakresie usługę  serwisową ww. inżyniera .

5.Testy specjalistyczne muszą obejmować również urządzenia pomocnicze takie  jak : ciemnie , wywoływarki , negatoskopy , kasety ,  ekrany wzmacniające itd.

6Konsultacje w zakresie testów podstawowych, specjalistycznych i ponaprawczych - w ramach usługi.

7 Wykonawca musi posiadać oprzyrządowanie  do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie z ważnymi kalibracjami.

8.Wykonawca musi posiadać ważny na czas trwania umowy  dokument uprawniający go do wykonywania przedmiotu zamówienia, to jest upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania testów specjalistycznych bądź dokument akredytacji na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 zawierający zapis „akredytacja na zgodność z normą 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych „ bądź dokument potwierdzający  fakt, iż oferent jest laboratorium badawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( § 58 ust.1 , § 10 ust. 4 Rozporządzenia z 25 sierpnia 2005), który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca, który nie posiada tytułu do wykonywania umowy ważnego przez cały jej czas trwania jest – pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym – zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dokumentu upoważniającego go do wykonywania testów specjalistycznych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku.

9.  Za prawidłowo wykonaną część przedmiotu zamówienia „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań o zakresie zgodnym z  Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.( Dz. U. RP nr  194 poz. 1625 ze zm.) oraz  ustawą prawo atomowe (Dz. U. RP 2004 nr 161 poz. 1689 ), zawierających wyniki przeprowadzonych  pomiarów , rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne  określenie o akceptacji lub  jej braku w przypadku  każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń pomocniczych.

10.  Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „testy ponaprawcze” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z powtórnych badań parametrów wskazanych przez Zamawiającego dla poszczególnych aparatów i/lub urządzeń pomocniczych

11.  Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „badanie luminacji monitorów diagnostycznych” Zamawiający uzna dostarczenie protokołu zawierającego wyniki badań luminancji monitorów przeprowadzonych zgodnie z procedurą badawczą Wykonawcy z jednoznacznym wskazaniem czy parametr ten spełnia warunek określony w Załączniku nr 8. p. 5.1.a.do Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.

12 . Za prawidłowo wykonaną część zamówienia „wzorcowanie lub sprawdzenie

sensytometrów i densytometrów” Zamawiający uzna dostarczenie:

a) certyfikatów wzorcowania wydanych przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację w zakresie wzorcowania sensytometrów i densytometrów, lub

b) dostarczenie certyfikatów kalibracji/wzorcowania urządzeń przez producenta, lub

c) dostarczenie arkusza wzorcowania (sprawdzenia) densytometru w oparciu o certyfikowany  wzorzec wraz z certyfikatem zgodności zastosowanego wzorca z wzorcem krajowym/międzynarodowym  i  dostarczenie arkusza (protokołu) zgodności/niezgodności aktualnych istotnych parametrów użytkowych sensytometru z parametrami deklarowanymi przez producenta urządzenia wraz z certyfikatami bezspornie potwierdzającymi zgodność wszystkich urządzeń referencyjnych zastosowanych przez Wykonawcę do sprawdzenia sensytometru z wzorcem (lub wzorcami) krajowym/międzynarodowym

§ 3.  Wartość umowy

1.	Wartość brutto za usługę wynosi : ………zł ( słownie : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… złotych ………….)

- Wartość brutto obejmuje  wszystkie koszty i opłaty dodatkowe z podatkiem VAT.

- Wartość rutynowych testów w okresie   24 miesięcy z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury.

- Wartość testów dodatkowych ( po naprawczych) wykonanych dwukrotnie w okresie dwóch lat z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury.

§ 4.  Warunki płatności.

1. Płatności:  przelewem po wykonanej usłudze w  terminie do ............. dni ( minimum 30 dni )  od daty otrzymania

prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

- Płatność za wykonanie testów specjalistycznych dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badaych parametrów a w przypadku pozostałych usług – dokumentów opisanych w SIWZ.

§ 5 Postanowienia końcowe

- Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

2. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy :  …………………..

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: ………………………….

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego, Prawo Atomowe i związane z nim akty wykonawcze oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa  zawarta na  okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia .

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

………………………………….	                                  …………………………………..

Ponadto  informujemy  , iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie :

składanie ofert  dnia    08-06-2009 r. godz.  10:00

otwarcie ofert     dnia   08-06-2009 r. godz.  10:15

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA                                                                                                                          ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dn. 04-06-2009 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/  39  / 997  /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG , testów ponaprawczych , badania luminancji monitorów diagnostycznych oraz wzorcowania lub sprawdzenia sensytometrów  .Znak Sprawy  W. Sz. S. DDZ-2411/ P-8/ 39/09 .

W nawiązaniu do pytań o treści :

Pytanie 1 : dotyczy IV rozdziału SIWZ pkt. 2.4 . Prosimy o podanie producenta  , modelu  oraz typu  sensytometrów i densytometrów , które poddane mają być wzorcowaniu lub sprawdzeniu ?

Pytanie 2 :  dotyczy IV rozdziału SIWZ  pkt. 2.3. W załączniku Nr 8 do rozporządzenia  stosuje się termin

„ stanowiska do interpretacji” zamiast „monitory diagnostyczne „ . Pod terminem „ stanowiska opisowe „ kryją się stacje opisowe i stacje przeglądowe  zgodnie z ust. 1 załącznika 8. Państwo wymagają pomiaru zgodnie z ust. 5 pkt. 1 A , a zatem tylko stanowiska opisowe , zapominając o podpunkcie b  czyli stacjach przeglądowych. Do stacji przeglądowych należą min. monitory przy stacjach dla techników wykonujących badanie przy tomografach komputerowych . Dodatkowo przy pomiarze  „ luminancji monitora „ należy wykonać pomiary  dotyczące kontrastu  monitora. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie powyższego   oraz o ponowne uściślenie liczby monitorów przy stacjach przeglądowych i opisowych oraz uściślenie warunków prawidłowego wykonania  części zamówienia dotyczącej monitorów ,

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o podanie producentów densytometrów  i sensytometrów   w celu wyceny ich wzorcowania przez laboratorium producenta oraz w celu podania podwykonawcy ,

Pytanie 4 : dotyczy IV rozdziału SIWZ  pkt. 2.4. Ad.  dostarczenie arkusza wzorcowania   ( sprawdzenie ) Zgodnie z ISO 17025 i Międzynarodowym słownikiem Terminów Metrologicznych GUM 1996 wzorcowanie  i sprawdzanie to  różne procedury , wzajemnie się wykluczające – jak należy to rozumieć ,

Pytanie 5 : dotyczy IV rozdziału SIWZ  pkt. 2.4. Ad.  „certyfikowany wzorzec wraz z certyfikatem zgodności zastosowanego wzorca  z wzorcem krajowym / międzynarodowym „ – wzorzec może być wzorcowany   ale nie certyfikowany , w związku z czym  nie ma możliwości przedstawienia certyfikatu zgodności . W związku z powyższym stwierdzenie powyższe nie ma sensu,

Pytanie 6 : dotyczy IV rozdziału SIWZ  pkt. 2.4. Ad. sprawdzenia sensytometru z wzorcem ( lub wzorcami ) krajowym / międzynarodowym – według naszej wiedzy nie istnieje krajowy / międzynarodowy wzorzec sensytometru,

informujemy , iż  Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 uPzp nie udziela odpowiedzi na powyższe  pytania  ponieważ wpłynęły po wymaganym  terminie .

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA                                                                                                                          ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak